## Slide 1: Titolo presentazione sottotitolo
Milano, XX mese 20XX
Progetto di Embedded Systems 1
Alberto Tiraboschi 920775 Alessandro Andrea Vogrig 964890

## Slide 2: Introduzione
???
Durante la simulazione, non è facile capire quali dati vengono trasmessi su linee seriali

## Slide 3: Introduzione
Nelle trasmissioni seriali con UART non è sempre possibile avere un bit destinato al controllo degli errori.
Inoltre, potrebbe non essere sufficiente.
Start | Bit0 | Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 | Bit6 | Bit7 | Parity | Stop
Start | Bit0 | Bit1 | Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5 | Bit6 | Bit7 | Stop

## Slide 4: Introduzione
Il nostro progetto mira a mitigare queste problematiche introducendo:
Correzione degli errori con codice di Hamming
Decoder seriale parallelo per visualizzare i caratteri trasmessi e ricevuti

## Slide 5: Architettura
Il nostro progetto mira a mitigare queste problematiche introducendo:
Correzione degli errori con codice di Hamming
Decoder seriale parallelo per visualizzare i caratteri trasmessi e ricevuti
Modulo AXI UART Lite

## Slide 6: Architettura
Il nostro progetto mira a mitigare queste problematiche introducendo:
Correzione degli errori con codice di Hamming
Decoder seriale parallelo per visualizzare i caratteri trasmessi e ricevuti

## Slide 7: Hamming Code
Consente di identificare fino a 2 errori
Consente di correggere fino a 1 errore

## Slide 8: Ricezione
Un blocco always implementa una macchina a stati.
Riconosce il primo bit a 0
Memorizza i dati del pacchetto
Alla lettura del 10mo bit, torna allo stato iniziale
Cio’ avviene (eventualmente contemporaneamente) su 2 bus
  in_bit_rx
  uart_rx

## Slide 9: Codifica
Un blocco always viene attivato con un valore messo a 1.
Prepara un nuovo pacchetto a 13 bit
Inserisce il vecchio pacchetto nelle opportune posizioni del nuovo
Calcola i bit di Hamming
Calcola il bit di parita’ finale

## Slide 10: Decodifica
Un blocco always viene attivato con un valore messo a 1.
Prepara un nuovo pacchetto a 8 bit
Memorizza i bit di Hamming
Memorizza il bit di parita’
Segnala se c’e’ qualche errore ed eventualmente lo corregge
  In dettaglio nella slide successiva
Inserisce il vecchio pacchetto nelle opportune posizioni del nuovo

## Slide 11: Decodifica (2)
C | P | esito
= 0 | 0 | No errors
= 0 | 1 | Error on the bit 13. Can be fixed.
> 0 | 1 | Single bit error. Can be fixed
> 0 | 0 | Double error. Cannot be fixed.

## Slide 12: Trasmissione
Un blocco always viene attivato con un valore messo a 1.
Ad ogni ciclo di clk_baud (clk_baud_ds) mette in output il valore del bit su uart_tx (out_bit_tx)

## Slide 13: Testbench
Per verificare il funzionamento abbiamo costruito un semplice testbench
Il microprocessore invia le lettere dell’alfabeto in ordine crescente
Il testbench cortocircuita out_bit_tx e in_bit_rx, cosi’ da attivare entrambe le linee di codifica e decodifica.
Verifica di un pacchetto con 1 errore
Verifica di un pacchetto con 2 errori

## Slide 14: 1 errore

## Slide 15: 2 errori

## Slide 16: Fine